## Slide 1
Tela 5” - Usuários
Escolha a torneira:
Aproxime seu cartão ou coloque seu dedo no leitor.
1
2
3
Chopp A
R$ 10,00 / L
Chopp B
R$ 20,00 / L
Chopp C
R$ 30,00 / L
Chopp A
R$ 10,00 / L
1
Ola XXXXXXX
Seu saldo atual é : XXXXXXX
Torneira liberada ! Pode se server !
Seu saldo será atualizado conforme voce consome…
Chopp A
R$ 10,00 / L
Ola, vc ainda não é cadastrado no nosso Sistema !
Favor se informar no Caixa.
Obrigado
1
1
2
3

## Slide 2
Fluxograma cliente :
Cliente le digital ou cartão
RFID
Biometrico
Usuario verificado
Cliente clica na torneira que quer
Não Reconhecido
1
2
Conta 7 segundos e volta pra tela 1
3
Reconhecido
Libera torneira
(busca saldo no BD)
Conta 5 segundos se nao tiver fluxo volta pra tela 1
Conta 5 segundos se tiver fluxo vai atualizando o saldo e verificando fluxo
Conta 5 segundos sempre q parar o fluxo, se passer de 5 volta pra tela 1

## Slide 3
Tela 5” - Administração
Cadastrar Usuario
Recaregar Saldo
Clica em botão oculto na tela 1 – valida o cartão master ou digital de funcionario.
Usuario: XXXXXXX
Saldo atual : XXXXXXX
Valor a ser adicionado : XXXXXXXX
Cadastro de usuario:
Cadastrar Digital
Cadastrar cartão
Digite o nome do cliente:
Cadastro efetuado com sucesso.
XXXXXXX
Digite o valor a cadastrar :
XXXXXXX
Manutenção
Recarga:
Nome do Chopp:
Manutenção:
Recarga efetuada com sucesso.
1
2
3
Chopp A Chopp B Chopp C
Preço:
Xxxx xxxxxx xxxxx
Volume atual:
Chopp A Chopp B Chopp C
Reset
Carga (volume) :
Data da carga:
Xx/xx xx/xx xx/xx
Xxxx xxxxxx xxxxx
Salvar
4
5
6
7
Salvar
Salvar
Digital
cartão
Reset
Reset
Administração:

## Slide 4
Fluxograma Administração :
le digital ou cartão
RFID
Biometrico
Usuario verificado
Adm clica no botão oculto
Não Reconhecido
(ou nao tem leitura)
4
Conta 3 segundos e volta pra tela 1
Reconhecido
(busca ID no BD)
Se trocar o nome do chopp o reset é automatico
Conta 5 segundos entre operações – se nao clicar volta pra tela 1
Itens em vermelho são puxados do BD
Cadastrar usuario
Recaregar Saldo
Manutenção
Seleciona a opção
1
Ao clicar em nome abre teclado
Ao clicar em saldo abre teclado
(campos obrigatorios)
Clica na opçao que quer cadastar (pode ser os 2)
Clica em Salvar
Atualiza banco de dados e volta pra tela 1 (apos 3 segundos)
5
clicar na opção cartão ou digital (saldo sempre vale para os 2)
Clica em Salvar
Le a escolha e procura no BD trazendo nome e saldo atual
Ao clicar no valor a adicionar abre o teclado
6
Atualiza banco de dados e volta pra tela 1 (apos 3 segundos)
clicar na opção que quer alterar (em preto) abre teclado
Botão reset zera o volume atual
Clica em Salvar
7
Atualiza banco de dados e volta pra tela 1 (apos 3 segundos)

## Slide 5
Campos do Banco de Dados :
Bolar back up por USB e SD

## Slide 6
Lógica prévia para correção de inconsistência de pulsos / preço:
Verifica P (Pulso) a cada 0,5 s - P ideal = 13500/min
Se 100 > P, P = P + 3
Se 150 > P > 100, P = P + 3
Se 200 > P > 150, P = P + 2
Se 255 > P > 200, P = P + 1
Se P=255, P = P
Se 255 < P < 300, P = P - 1
Se 300 < P < 350, P = P - 2
Se 350 < P < 400, P = P - 3
Se 400 < P, P = P - 4
Desenvolver melhor apos testes – e so lembrete
13500 pulsos = 1000 ml => 1 ml = 13,5 pulsos
Custo 1 ml = (Preço litro / 1000 ) = 13,5 pulsos
Velocidade ideal do chopp é 60 ml por segundo

## Slide 7
Peças:
3x solenoid NF
3x Medidor de fluxo
3x Reles para solenoid – Flavio ja tem
1x Placa Arduino com min 3 entradas de pulso (digital), saida / entrada monitor touch, modulo SD
Fonte para solenoids, medidor, placa, gravadores e leitores
Monitor 7” ou 5” touch
Gravador RFID
Leitor RFID
Gravador / leitor Biometrico
(Xx) Engates rapidos para solenoid e medidor
6x Valv eng rapido abre e fecha para emergencia do Sistema
1x FOB para teste
mangueiras

## Slide 8
Peças:
L. 1x FOB para teste
http://www.kegman.net/kegman-plastic-fob/
http://www.tec-flo.co.uk/ecoflo.html
Output Type | NPN Sinking Open Collector @ 25mA, max.
Range | 0-200 psi,-4-176 Degrees Fahrenheit,Input Power: 5 VDC to 24 VDC @ 8mA,
B. 3x Medidor de fluxo
A. 3x solenoid NF
DIGITEN DC 12V 1/4" Inlet Feed Water Solenoid Valve Quick Connect N/C normally Closed

## Slide 9
Peças:
F. Monitor 7” ou 5” touch
http://www.lojaarduino.com.br/pd-dae79-display-lcd-touch-screen-colorida-5-0-pol-para-arduino-1015.html
https://www.adafruit.com/product/1596
http://www.buydisplay.com/default/arduino-5-inch-tft-lcd-touch-screen-shield-ra8875-library-for-mega-due-uno
Output Type | NPN Sinking Open Collector @ 25mA, max.
Range | 0-200 psi,-4-176 Degrees Fahrenheit,Input Power: 5 VDC to 24 VDC @ 8mA,
B. 3x Medidor de fluxo
A. 3x solenoid NF
DIGITEN DC 12V 1/4" Inlet Feed Water Solenoid Valve Quick Connect N/C normally Closed
http://www.webtronico.com/sensores/sensor-de-vaz-o-de-liquido.html
f

## Slide 10
Peças:
https://www.adafruit.com/product/751
https://www.arduinolandia.com.br/leitor-biometrico-impressao-digital

## Slide 11
Peças: